lxa mac

if #=]1

ldx ]1

lda ]1/256

else

ldx ]1

lda ]1+1

fin

<<<

lxay mac

if #=]1

ldx ]1

lda ]1/256

ldy ]1/65536

else

ldx ]1

lda ]1+1

ldy ]1+2

fin

<<<

lay mac

if #=]1

lda ]1

ldy ]1/256

else

lda ]1

ldy ]1+1

fin

<<<

lxai mac

if #=]1

lxa ]1

else

do ]1/256!]1&$FF

lxa #]1

else

ldx #]1

txa

fin

fin

<<<

layi mac

if #=]1

lay ]1

else

do ]1/256!]1&$FF

lay #]1

else

lda #]1

tay

fin

fin

<<<

lxayi mac

if #=]1

lxay ]1

else

ldx #]1

do ]1/256!]1&$FF

lda #/]1

else

txa

fin

]a = ]1/256

do ]a/256!]a&$FF

ldy #^]1

else

tay

fin

fin

<<<

sxa mac

stx ]1

sta ]1+1

<<<

sxay mac

stx ]1

sta ]1+1

sty ]1+2

<<<

say mac

sta ]1

sty ]1+1

<<<

copybyte mac

if #=]1

do ]1&$FF

lda ]1

sta ]2

else

stz ]2

fin

else

lda ]1

sta ]2

fin

<<<

copyword mac

copybyte ]1;]2

if #=]1

copybyte ]1/256;]2+1

else

copybyte ]1+1;]2+1

fin

<<<

copyaddr mac

copybyte ]1;]2

if #=]1

copyword ]1/256;]2+1

else

copyword ]1+1;]2+1

fin

<<<

push mac

lda ]1

pha

<<<

pushword mac

if #=]1

lda ]1/256

else

lda ]1+1

fin

pha

lda ]1

pha

<<<

pushaddr mac

if #=]1

lda ]1/65536

pha

lda ]1/256

else

lda ]1+2

pha

lda ]1+1

fin

pha

lda ]1

pha

<<<

pushregs mac

phy ; h

pha ; m

phx ; l

<<<

pull mac

pla

sta ]1

<<<

pullword mac

pla

sta ]1

pla

sta ]1+1

<<<

pulladdr mac

pla

sta ]1

pla

sta ]1+1

pla

sta ]1+2

<<<

pullregs mac

plx ; l

pla ; m

ply ; h

<<<

txy mac ; 65802 opcode emulator

phx

ply

<<<

metal mac

jsr _Metal:Dispatch

dfb ]1

<<<

adder mac

do ]0!1

lda ]1

clc

adc ]2

sta ]2

bcc adder2

inc ]2+1

adder2

else

clc

adc ]1

sta ]1

bcc adder2

inc ]1+1

adder2

fin

<<<

ver mac

dfb ]1/256+'0'

ver2 mac

dfb '.'

dfb ]1/16&15+'0'

dfb ]1&15+'0'

<<<

dcw mac

sec

lda ]1

sbc #1

sta ]1

lda ]1+1

sbc #0

sta ]1+1

<<<

inw mac

inc ]1

bne n

inc ]1+1

n <<<

jpl mac

bmi n

jmp ]1

n <<<

jmi mac

bpl n

jmp ]1

n <<<

jeq mac

bne n

jmp ]1

n <<<

jne mac

beq n

jmp ]1

n <<<

jcc mac

bcs n

jmp ]1

n <<<

jcs mac

bcc n

jmp ]1

n <<<

jge mac

blt n

jmp ]1

n <<<

jlt mac

bge n

jmp ]1

n <<<

jvc mac

bvs n

jmp ]1

n <<<

jvs mac

bvc n

jmp ]1

n <<<